Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

#### Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços

#### Seção de Engenharia e Arquitetura

# MEMORIAL DESCRITIVO

PAISAGISMO

### Cartório Eleitoral de Curitibanos/SC

#### Novembro de 2012

- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os serviços e especificar os materiais e as espécies vegetais a serem utilizadas na implantação do paisagismo no terreno que abriga o Cartório Eleitoral de Curitibanos (11ª Zona Eleitoral). O imóvel está situado na Avenida Linos s/n.º, Centro, Curitibanos/SC.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços serão conforme estas especificações, as prescrições constantes no respectivo Projeto Executivo, e deverão atender as normas da ABNT atinentes ao assunto e as demais aplicáveis, as normas de segurança, as normas e exigências dos órgãos reguladores das atividades no município e das concessionárias locais, os padrões e condições para execução estabelecidas pelo TRESC, e as normas e recomendações dos fabricantes e demais práticas pertinentes.

Em caso de divergência entre os desenhos e estas especificações, prevalecerá a segunda. Em caso de divergência entre estas especificações e as normas, prevalecerá a última.

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente.

- PREPARO GERAL DO SOLO

3.1. O Solo

O terreno possui áreas de talude indicadas em projeto que, eventualmente, poderão demandar a retirada de uma camada maior de terra, a fim de receberem a nova terra adubada e a grama.

3.2. Adição do novo solo e sua correção

A terra preta comum vegetal a ser utilizada deverá ser própria para jardins e ter as seguintes características: textura média (nem argilosa ou arenosa demais); coloração escura, indicando presença de matéria orgânica bem decomposta; isenta de sementes ou mudas de plantas daninhas.

A colocação da terra comum vegetal preta, a adubação e a calagem (correção da acidez), deverão ser feitas, preferencialmente, 30 dias antes do plantio, para que ao plantar o solo já esteja totalmente corrigido. Porém, se não for possível esperar, pode-se realizar o plantio no mesmo dia da adubação e calagem.

3.2.1. Preparo do Solo, Adubação e Calagem

Deverão ser demarcadas as áreas onde serão plantadas as árvores, palmeiras, arbustos, forrações e gramado.

Preparar o substrato misturando a terra vermelha existente com a terra comum vegetal preta na proporção de 2:1. Adicionar à mistura 250 g/m² de calcário dolomítico e 200 g/m² de NPK 4-14-8.

Adicionar, conforme abaixo, espalhando e revolvendo tudo para resultar numa mistura homogênea e com o cuidado de retirar ou desfazer os torrões:

- Árvores, palmeiras e arbustos: a terra retirada das covas deve sofrer a inversão de camadas, ou seja, a camada de solo mais fértil deve ser separada e colocada no fundo da cova, depois de misturada com o substrato preparado. A camada mais profunda e menos fértil deverá ser reservada para preencher a cova e o restante para confeccionar uma “bacia” ao redor das espécies, para facilitar a irrigação;

- Forrações: às áreas de forrações, deve ser preparado 15 cm do substrato (5cm de terra comum vegetal preta + 10cm terra vermelha existente);

- Gramado: às áreas de gramado, deve ser preparado 9 cm do substrato (3cm de terra comum vegetal preta + 6cm terra vermelha existente).

3.2.2 Nivelamento

Regularizar as áreas de plantio, “penteando” e acertando o caimento para garantir o escoamento das águas pluviais. Após o plantio, a superfície das áreas deve estar de acordo com o nível acabado indicado no projeto.

- Padrões das Espécies Vegetais

As espécies vegetais a serem implantadas deverão estar enraizadas, apresentar bom estado fitossanitário, apresentar altura mínima conforme a Tabela de Espécies Vegetais do projeto, e seus torrões deverão estar isentos de plantas daninhas, além de atender aos seguintes padrões mínimos:

- Árvores: com exceção das mudas de araucária, o caule deve ser único, com ramificação iniciando numa altura mínima de 1,80 m, apresentando de 3 a 4 pernadas bem distribuídas e com diâmetro à altura do peito (DAP) de no mínimo 2,5 cm;

- Arbustos: devem apresentar ramagem uniformemente distribuída, desde a base, e formato equilibrado;

- Forrações: devem estar enraizadas e plantadas em saquinhos, exceto quando especificado que devem ser de raiz nua;

- Gramado: as placas de grama deverão ter coloração verde intenso, não podendo apresentar coloração amarelada, indicando armazenamento excessivo e sinais de fermentação.

- Especificações de Plantio

As espécies vegetais a serem plantadas estão relacionadas na Tabela de Espécies Vegetais e indicadas no projeto.

O plantio deverá ser iniciado pelas espécies de grande porte, finalizando com o gramado.

Caso necessário, além da adubação realizada no preparo do substrato, deve-se nesta etapa, adicionar e incorporar adubos e corretivos que ainda forem necessários, a fim de enriquecer o solo e contemplar todos os nutrientes para uma perfeita consolidação de cada espécie especificada.

As mudas deverão ser plantadas no centro da cova preparada, deixando a região do colo (transição entre raiz e caule) na altura da superfície mantendo o torrão íntegro.

Após o plantio, irrigar abundantemente o solo para melhor assentamento da terra.

5.1. Árvores, Palmeiras e Arbustos

As covas deverão ter um formato quadrangular, evitando-se cantos arredondados que podem induzir as raízes ao enovelamento.

As covas de plantio deverão ser de formato cúbico, com dimensões mínimas de 60 x 60 x 60 cm para as árvores e palmeiras e 40 x 40 x 40 cm para os arbustos, podendo ser maior, dependendo dos portes das plantas e tamanhos dos torrões.

O Tutoramento deve ser feito conforme abaixo e com o cuidado de não causar danos as mudas e aos torrões:

- Nas árvores o tutor deverá ser amarrado ao tronco com sisal em forma de oito deitado e fixada no solo;

5.2. Forrações

As mudas deverão ser plantadas em quincôncio (zigue-zaque), de modo que cada quatro mudas formem um losango. O espaçamento deverá ser conforme a Tabela de Espécies Vegetais e indicações no projeto.

5.3. Gramados

Delimitar o local de plantio com barbantes estendidos e presos a estacas, posicionar as placas alternando as juntas e não utilizar pedaços nas bordas. Cortar as bordas com o auxílio de tábuas e vanga.

Após o término do plantio, soca-se bem toda a área plantada, procurando mantê-la nivelada. Regularizar a superfície e preencher os espaços entre as placas.

Se a inclinação for muito elevada e tiver risco das placas “escorregarem”, atravessar em cada placa um espeto de bambu para fixá-las na terra dos taludes.

- Manutenção de Consolidação

Deverá ser feita manutenção de consolidação do jardim por um período mínimo de 3 (três) meses para melhor adaptação das espécies implantadas, a contar do recebimento definitivo. Esta manutenção é de responsabilidade da contratada, e consiste, basicamente, das seguintes práticas:

- Substituição das espécies que vierem a perecer;

- Remoção de galhos e folhas secas;

- Remoção de plantas daninhas e combate a pragas, caso necessário;

- Poda de árvores e arbustos para estímulo de brotação;

- Aparar as bordas dos canteiros e entre espécies rasteiras;

- Corte de grama;

- Limpeza geral, varredura e remoção de detritos provenientes de poda e corte;

- Adubação de manutenção após 45 dias do plantio, espalhar e incorporar, se possível, ou irrigar, 100g/m² de NPK 10-10-10.

- Irrigação das áreas ajardinadas;

- Orientação do responsável pela edificação sobre os cuidados que deverão ser tomados neste período.

- Itens de Inspeção

- Nível do solo;

- Padrão do solo;

- Preparação do substrato e adubação;

- Formato dos canteiros;

- Padrões das espécies vegetais;

- Espécies e quantidade de mudas;

- Padrões dos materiais;

- Existência de pragas e doenças.

Florianópolis, 13 de novembro de 2012.

###### rodrigo pelissari

Arquiteto e Urbanista – CAU 92689-2