PREGÃO N. 008/2015

ANEXO III

MODELO DE ANEXO DE PROPOSTA

Modelo de Anexo de proposta a ser enviado pelo licitante de melhor preço, via Sistema Comprasnet, contendo a marca e o modelo / código / referência de determinados produtos, nos termos do subitem 7.1.2 do edital do Pregão n. 008/2015 do TRESC.

Empresa (razão social):

CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax (se houver):

| ITEM | PRODUTO | MARCA | MODELO / CÓDIGO / REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luminária do tipo perfil, em alumínio extrudado, dimensões dos módulos de, aproximadamente*, 181 X C mm (L x C), cor da caixa/painel branco/branco. Sistema de iluminação com luz difusa, com componentes com lâmpadas fluorescentes T5, difusor em acrílico leitoso e IP 40. O comprimento total da luminária será de, aproximadamente*, 393 cm, com três módulos de 114 cm unidos entre si, sem emendas aparentes. |  |  |
|  | Lâmpada fluorescente tubular T5, potência 28 W, soquete G5, dimensões 150 X 1140 mm (Ø x C). |  |  |
|  | Reator para tubular T5, 2 x 28 W. |  |  |
| 2 | Embutido orientável para lâmpada dicróica, em alumínio com pintura eletrostática a pó branco fosco texturizado, dimensões aproximadas* de Ø 86 x 66 mm. |  |  |
|  | Lâmpada dicróica de LED temperatura cor 3000 K, IP 20, IRP > 80 %, fluxo luminoso de 350 lm, 38° de abertura, vida útil mínima de 25 mil horas |  |  |
| 3 | Embutido orientável para lâmpada PAR 20, em alumínio com pintura eletrostática a pó branco fosco texturizado, dimensões aproximadas* de Ø 106 x 95 mm. |  |  |
|  | Lâmpada PAR 20 LED temperatura cor 3000K, IP 20, IRP > 80 %, fluxo luminoso de 472 lm, 25° de abertura, vida útil mínima de 25 mil horas, Tensão de 100 a 240 V. |  |  |
| 4 | Lâmpada fluorescente tubular T5, potência 28 W, soquete G5, dimensões aproximadas* de 150 X 1140 mm (Ø x C). |  |  |
|  | Reator para tubular T5, 2 x 28 W. |  |  |
|  | Reator para tubular T5, 1 x 28 W. |  |  |
| 5 | Plafon de sobrepor, em alumínio extrudado, difusor em acrílico leitoso, IP 30, cor branca, dimensões aproximadas* de 615 x 615 x 61 mm. |  |  |
|  | Fluorescente tubular T5, 14W. |  |  |
|  | Reator para tubular T5, 2x14W |  |  |
| 6 | Balizador em LED, 0,65 W, acabamento em inox escovado, bivolt, IP 67, dimensões aproximadas* de Ø 50 x 50 mm. |  |  |
| 7 | Pendente de LED (incluso), corpo em alumínio extrudado na cor preta, aletas em alumínio, difusor em acrílico leitoso, potência 28,8 W, IP 40, dimensões aproximadas* de 120 x 1270 x 115 (L x C x H), fornecido com cordoalhas de aço (Ø140 mm) e cabo de alimentação cristal. |  |  |