### PROJETO BÁSICO

# 1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar manutenção preventiva e corretiva em 177 (cento e setenta e sete) aparelhos de ar condicionado e em 28 (vinte e oito) bebedouros de garrafão, pertencentes a este TRESC, descritos no anexo I, bem como naqueles porventura adquiridos por este Tribunal após a presente contratação.

##### 2. ESPECIFICAÇÕES: As peças a serem substituídas bem como os serviços a serem executados nos equipamentos descritos neste projeto deverão atender às especificações do fabricante, às normas em vigor, às especificações técnicas da ABNT, e, também, ao especificado a seguir:

2.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS: A manutenção preventiva dos aparelhos condicionadores de ar e dos bebedouros deverá ser procedida conforme cronograma a ser elaborado pela Cordenadoria de Serviços Gerais, respeitadas as exigências técnicas e legais e as necessidades do TRESC, compreendendo a limpeza dos filtros de ar dos aparelhos condicionadores de ar e a limpeza geral de todos os bebedouros, em especial da câmara de refrigeração, mangueiras e torneiras, com solução de hipoclorito de sódio, se necessário.

2.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS: A manutenção corretiva dos condicionadores de ar e dos bebedouros deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos.

3. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A manutenção deverá ser executada mediante a apresentação de orçamento prévio para apreciação, contendo o número de horas que serão necessárias para o respectivo conserto, a descrição do defeito, as peças a serem substituídas, os preços respectivos e os prazos de garantia, salvo nos casos de urgência da substituição das mesmas, ocasião em que o referido orçamento poderá ser dispensado pela Secretaria de Administração do TRESC, devendo atender aos seguintes prazos:

- fornecimento do orçamento prévio no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) após o chamado; e

- início da execução dos serviços no prazo máximo de 12h (doze horas), após o comunicado da aprovação do orçamento prévio, e conclusão, em 24 (vinte e quatro horas), no máximo.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- oferecer garantia de, no mínimo, 3 (três) meses para os serviços executados e a mesma garantia oferecida pelo fabricante para peças e componentes substituídos, devendo, neste último caso, ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, prevalecendo o prazo maior;

- fornecer tabela de peças e preços dos fabricantes. Não sendo possível fornecer, a substituição só poderá acontecer após atestada a exeqüibilidade do preço, mediante pesquisa de mercado. Se comprovado ser o  preço excessivo, ficará a Contratante autorizada a adquirir a peça a ser substituída;

- fornecer preço para a mão-de-obra/hora correspondente à manutenção corretiva e preventiva (excluídos os valores das peças, haja vista que serão custeadas por este Tribunal – ante a apresentação de tabela do fabricante ou pesquisa ao mercado, para a garantia do menor preço);

- fornecimento de todas as ferramentas e instrumentos indispensáveis à realização das manutenções acima referidas;

- realizar a inspeção in loco dos equipamentos, antes da apresentação das propostas, bem como a comprovação da referida visita técnica em conformidade com o art. 30, III, da Lei nº 8.666/93, a qual deverá ser agendada com o servidor Sérgio Martins da Coordenadoria de Serviços Gerais (tel. 251-3785);

- atender, durante a garantia dos serviços executados e das peças e componentes substituídos, ao chamado para conserto nos prazos estipulados no item 3, alínea “b”, deste projeto;

- instalar os componentes e peças devidamente testados e funcionando, não se admitindo o emprego de qualquer peça recondicionada;

- manter quadro de pessoal técnico qualificado para a realização dos serviços;

- apresentar certidão de registro de pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/SC, dentro de seu prazo de validade. Se forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente inscritas no CREA de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto do CREA do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 5.194, de 24.12.66, em consonância com o art. 1º da Resolução nº 265, de 15.12.79 do CONFEA;

- apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, que comprovem que a empresa possui aptidão para desempenhar atividade pertinente e compatível com o objeto a ser contratado;

- não substituir ou alterar peças dos equipamentos sem a autorização expressa da Secretaria de Administração do TRE-SC;

- responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como àqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados; e

- não transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços contratados.

- instalar e desinstalar aparelhos condicionadores de ar nos endereços indicados no anexo deste projeto, no prazo máximo de 12 horas após o comunicado, devendo ser pago o valor correspondente as horas trabalhadas.

5. OBSERVAÇÃO: Quando a manutenção for realizada na oficina da empresa contratada esta deverá contemplar a limpeza interna e externa de todo o sistema, bem como a revisão da parte elétrica e a recuperação das peças danificadas ou desgastadas, salvo quando o referido serviço já tenha sido executado ou estiver no período de garantia.

6. VIGÊNCIA: A presente contratação terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, a critério deste Tribunal, limitada a duração a 60 (sessenta) meses.

7. CUSTO ESTIMADO: O custo estimado anual para a presente contratação importa em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

8. RESPONSÁVEL PELOS DADOS:

Marli Glória de Carvalho Meurer

Anexo I

APARELHOS DE AR CONDICIONADO

| Quantidade | Marca | Potência |
| --- | --- | --- |
| 96 | Consul | 18.000 BTUS |
| 02 | Consul | 21.000 BTUS |
| 40 | Springer | 18.000 BTUS “ |
| 30 | Eletrolux | 18.000 BTUS “ |
| 5 | York | 18.000 BTUS |
| 1 | Elgin | 18.000 BTUS |
| 1 | York | 7.000 BTUS |
| 1 | Split – Bryant | 24.000 BTUS |
| 1 | Split – Bryant | 34.000 BTUS |

BEBEDOUROS

| Marca | Quantidade |
| --- | --- |
| Masterfrio | 15 |
| Belliere | 08 |
| Elege | 2 |
| IBBL | 2 |
| Beseudere | 1 |

LOCALIZAÇÃO

- TRESC -  Rua Esteves Júnior, 68 – Centro – Florianópolis;

- 12ª ZE, 13ª ZE, 100ª ZE - Rua Esteves Júnior, 157 – Centro – Florianópolis;

- 101ª ZE - Rua Santos Saraiva, 1309, Projeto Saci – Estreito, Florianópolis;

- 29 e 84ª ZE - Rua Domingos Zanini, 380, Fórum -  São José;

- Almoxarifado do TRESC - Rua São Francisco, 234 - Centro - Florianópolis; e

- Depósito das urnas eletrônicas – BR 101 – Km 204, Barreiros – São José (CONAB).